设备技术参数

| 设备名称 | 活细胞培养监控系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 人民币28.00万元 | 设备数量 | 1 |
| 是否必须 进口 | (是 □否 | 是否免税 （进口设备填写） | (是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 内置于培养箱内的细胞监控系统，可以对贴壁细胞、iPS细胞、3D细胞球/类器官等进行多点观察，定时拍摄，拍摄完成后自动计算细胞或群落数量，并确定融合度，远程操控进行数据浏览和分析，无需进入洁净间即可对细胞状态进行监控。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 活细胞监控单元 | 2 |
| 2 | 控制分析软件 | 1 |
| 3 | 电脑工作站 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | #细胞监控单元 | ≥2个，可以全电动对细胞培养物进行多点观察，远程操控进行数据浏览和分析。 |
| 2 | #监控方式 | 内置于培养箱内的细胞监控系统，可以远程长时间连续进行细胞监控，无需进入洁净间即可了解细胞的生长状态，每个监控单元可以独立设置拍摄条件。 |
| 3 | ★样品类型 | 支持贴壁细胞、iPS细胞、3D细胞球/类器官。 |
| 4 | ★培养容器 | 支持培养皿（35mm，60mm，90 mm，100 mm）、培养板（6孔，12孔）、多层细胞工厂、培养瓶 (T25, T75, T80, T150, T175, T225)等多种容器进行观察。 |
| 5 | #视场数 | ≥2.8mmX2.0mm |
| 6 | 图像分辨率 | ≥1280x960 |
| 7 | #成像方式 | LED光源，反射斜照明技术。 |
| 8 | #监控工作站 | 可以同时连接≥4个监控单元，硬盘容量≥4TB。 |
| 9 | 消毒灭菌方式 | 过氧乙酸（需预冷）、酒精表面消毒，固定适配器和橡胶圈可进行高压灭菌，监控单元可进行紫外线灭菌、过氧化氢(H2O2,) VHP气体灭菌。 |
| 10 | 软件功能 |  |
| 10.1 | #用户管理 | 每个用户可以设置独立账号进行数据保存和访问，可连接≥13个用户。 |
| 10.2 | 观察设置 | 可自定义观察设置，选择合适的培养信息，设定访问权限。 |
| 10.3 | 分析设置 | 可自定义分析设置，对细胞，IPS/ES细胞进行融合度分析、计数统计，并生成生长曲线及倍增曲线 |
| 10.4 | #浏览方式 | 通过第三方PC或平板电脑进行无线远程浏览，可以观察整个培养容培养物生长情况，可以分析固定点图像结果。 |
| 10.5 | 数据导出 | 图像文件、视频文件、CSV文件可以单独进行导出。 |
| 10.6 | #聚焦摸式 | 自动聚焦，自动多点监测功能，自动计数功能，标准模式下全区域成像 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修服务 | 西安有维修站，配备工程师。 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取配件费，免维修费，配件费按市场价70%提供。 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间0.5小时，24小时到达现场。 |
| 7 | 到货时间 | 2个月 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。