设备技术参数会审表

| 项目编号 | 2022-JK15-W1247 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 集成式过氧化氢气体消毒器 |
| 数量 | 1 | (国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币23.00万元 |
| 设备功能要求 |
| 适用于实验动物中心、实验室、生物制药、医疗卫生等单位对密封空间及生物安全柜、隔离器等设备密闭舱体内的空气和物品表面进行彻底的消毒或灭菌。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 控制面板（IPAD） | 1 |
| 2 | 手持式过氧化氢检测仪 | 1 |
| 3 | 过氧化氢浓度检测仪 | 1 |
| 4 | 通风风机 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 消毒介质 | 过氧化氢气体（非液态）； |
| 2 | ＃消毒程序 | 带有房间消毒程序、小空间消毒程序及IVC笼架消毒程序等 |
| 3 | 外形尺寸 | ≤425×525×1060（mm）（长*宽*高） |
| 4 | 设备主要材质 | 一体成型吸塑外壳，304不锈钢支架 |
| 5 | ＃操作方式 | 平板电脑远程无线操作 |
| 6 | ★过氧化氢气化方式 | 采用闪蒸技术，迅速气化过氧化氢溶液 |
| 7 | ＃出风口要求 | 设备采用螺出风口设计，保证气体扩散均匀、高效 |
| 8 | 管道出口温度 | ≤55℃ |
| 9 | H 2 O 2储存量 | ≥3L，浓度：30-35％； |
| 10 | ＃H 2 O 2用量 | ≤4ml/m³（房间消毒）；≤12ml/m³（设备舱体消毒） |
| 11 | ＃消毒水平 | 消亡率( 90%，提供权威部门出具的检测报告 |
| 12 | ＃灭菌水平 | 达到10-6灭活水平，提供权威部门出具的检测报告 |
| 13 | 分解装置 | 设备带有过氧化氢催化分解装置，保证残余H 2 O 2浓度：≤1ppm |
| 14 | ＃测算体积 | 设备集成红外测量功能，一键测量房间体积 |
| 15 | 信息记录 | 设备具有房间信息记录功能，用户正常使用时只需输入相应房间编号，便可得到最近一次的消毒参数 |
| 16 | 浓度传感器 | 配有过氧化氢气体浓度传感器，实时监测、控制过氧化氢气体浓度，提供实物照片证明 |
| 17 | ＃手持式过氧化氢浓度检测仪 | 标配手持式高精度过氧化氢浓度检测仪，国际知名品牌（德国德尔格、德国jumo、德国testo），用于检测过氧化氢泄露以及残余量 |
| 18 | 检测报告 | 具有第三方出具的电气安全检测报告、空气消毒效果检测报告 |
| 19 | 厂家资质 | 生产厂家为国家认定企业技术中心，获得过全国百佳质量诚信标杆企业，具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证） |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库。 |
| 3 | 维修服务 | 西安设有办事处维修站。 |
| 4 | 收费标准 | 质保期满维修只收零配件成本费，不收人工费。 |
| 5 | 培训支持 | 免费提供现场操作使用和维护保养培训。 |
| 6 | 维修响应 | 即时响应，3小时内到达客户现场。 |
| 7 | 到货时间 | 签订正式合同后30天之内。 |