| 项目编号 | 2022-JK15-W1097 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 运动平衡仪 |
| 最高投标限价 | 300.00万元人民币 | 设备数量 | 1 |
| 国别 | □国产 ☑进口 |
| 设备功能要求 |
| 计算机动态姿势描记图系统能为姿势平衡提供评估和康复的金标准。可分离用于姿势和平衡控制的功能贡献，即前庭觉输入、视觉输入、本体觉输入、中枢整合机制和神经肌肉系统输出。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 平衡板运动底座 | 1 |
| 2 | 视景 | 1 |
| 3 | 系统控制单元 | 1 |
| 4 | 工作站 | 1 |
| 5 | 彩色打印机 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 平衡板 | 双平衡板，独立的左和右 |
| 2 | 感应元件 | 应变片 |
| ★3 | 采样率 | ≥1000Hz |
| 4 | 灵敏度 | ≤0.05磅 |
| 5 | COP精度 | ±0.08英寸 |
| 6 | 最大患者重量 | ≥200公斤 |
| ＃7 | 沉浸式视觉环绕和投影视景 | 由计算机生成的图形和虚拟现实 （VR） 引擎提供支持，能够根据 SOT 所需的动态范围提供摇摆参考的视觉内容，并能够提供多种不同视觉刺激和扰动，以便进一步进行视觉康复和训练 |
| 8 | 计算机 | 英特尔 i5 或更高版本、Nvidia 980 或更高图形卡、≥500GB 硬盘、≥4 个 USB 端口、≥8GB RAM |
| ★9 | SOT测试（感觉统合测试） | 具备SOT测试的六种条件，包括对三个感官系统（本体觉、视觉和前庭觉）的功能评估 |
| 10 | 运动控制测试 | 测量当受试者从前/后平移干扰中恢复时的自动响应 |
| ★11 | 适应性测试 | 测量当受试者从脚踝中心线旋转扰动中恢复时的自动响应 |
| 12 | 重心节律移动测试 | 量化主体执行重心节奏运动的能力 |
| ＃13 | 训练及康复方案 | 重心转移训练、闭环训练、坐位训练、移动训练、快速训练 |