技术参数

| 项目编号 | 2022-JKMKQY-W1010-7 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 医用边台 |
| 设备数量 | 54延米 | □进口 ■国产 |
| 最高投标限价 | 25.00万人民币 |
| 设备功能要求 |
| 抽屉功能柜：深度按用户要求设计，内置各式注塑搁盘，可清洗和浸泡消毒。 储物功能柜：储物功能柜可按要求设计，储物柜内要求设计有层板，并可升高或降低，带锁。 功能桌：按用户和场地要求进行设计，配置可开启的强弱电配电箱及电源插座。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 台面；抽屉柜；吊柜；开门柜；功能桌；垃圾、水池柜 | 54延米 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★柜体 | 边柜整体采用镀锌钢板材质，钢板厚度大于1.2mm。高温烤漆，防锈处理，具有无毒、无味、环保和防锈功能。长度适应现场尺寸设计。 |
| 2 | ★工作台面 | 2.1人造大理石微晶石台面，一次浇注成型，无接缝。边缘加厚整体制作，弧形精磨处理有挡水边。表面覆盖抗酸碱耐磨树脂层，具防渗透着色功能，耐高温；抗化学腐蚀永久不变色。甲醛释放量＜0.1mg/L。 2.2 倒模室台面采用不锈钢材质。 |
| 3 | ★洗手台及供水 | 下挂式洗手盆，深度≥20cm，长度≥40cm，洗手盆区域范围内设计感控沉降区，防止洗手水溅出后外流污染台面。台面设计侧挡水和后挡水，预防交叉感染水龙头出水方式为机械脚控方式或电控脚顶方式。电磁阀脚控出水装置，脚控开关不能突出柜体，可选择冷热水及水量大小；全铜水龙头，铜制弹跳下水阀，配置铜制下水管。 |
| 4 | #废物回收桶 | 回收垃圾桶悬挂于柜体内侧，开门形式为斜开膝顶式开门。 |
| 5 | 吊柜/储物功能柜 | 平开门，可按要求设计，有层板，并可升高或降低，带锁。 |
| 6 | 抽屉功能柜 | 深度可按要求设计，边柜抽屉内置注塑搁盘，可以拿出来清洗和浸泡消毒。 |
| 7 | ★功能桌 | 可按用户要求和场地要求进行设计，配备电源插座≥2路。 |
| 8 | ★五金件 | 铰链开关：表面为优质镀铬钢处理，永不生锈。柜门自动闭合，铰链与柜体面水平角度＜30°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度＞100°，并附有防滑落安全装置。承重大于30kg。抽屉选用配自吸阻尼滑轨，具有自复位功能。 |
| 9 | 专业搁盘 | 抽屉内置口腔科专用的各式搁盘（模塑成型），可取出清洗和消毒。有多种型号选择，至少满足3种以上抽屉高度。 |
| 售后服务要求(每一项都是“★”) |
| 1 | 质保期 | 整体保修五年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) |
| 5 | 维修响应 | 将免费进行全面的现场技术操作培训，直到所有参加的培训人员能独立熟练操作使用机器 |
| 6 | 到货时间 | 自合同签订起1个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。