技术参数

| 设备名称 | 连续性血流动力学与氧代谢监测设备 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 50.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | ☑是 □否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 无创检测心排量、血管外周阻力、连续血压、容量反应性及氧代谢等参数，可用于重症患者的血流及氧代谢监测，评估心功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1 台 |
| 2 | 显示器 | 1 台 |
| 3 | 电缆 | 1 套 |
| 4 | 品牌激光彩色打印机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 基本要求 | 原装进口一体机，有“进”字号注册证 |
| ★2 | 耗材 | 开放耗材 |
| ★3 | 可监测参数 | 心率、每搏输出量变异（度）、心输出（排）量、心指数、每搏输出量、每搏（输出）指数、（全身）血管外周阻力、（全身）血管外周阻力指数、氧输送、氧输送指数 |
| 4 | 可提供趋势图 | 提供12个参数的趋势图：能对所有趋势图及幅度尺度进行调整，可导出Excel数据文件以备病情回顾和分析。 |
| ＃5 | 显示屏幕和分辨率 | ≧8.4 英寸，≧800*600 像素。 |
| 6 | 存储 | 数据可通过U盘储存记录 |
| 7 | 电池存储 | 内置可充电电池≧4小时 |
| ★8 | 报警功能 | 具备 |
| 9 | 合规与许可 | 安全等级II，用于病人的部分为BF型。 |
| ★10 | 数据回放 | 具备 |
| ★11 | 软硬件配置清单 | 1.主机 1 台 2.显示器 1 台 3.电缆 1 套 4.品牌激光彩色打印机 1台 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修点 | 厂家或供应商西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期后，专用配件折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训，维修期间提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后15个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。