2022-JK17-W3006

| 项目编号 | 2022-JK17-W3006 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 高端插件监护仪（支持血流动力学监测PiCCO） |
| 数量 | 1套 | (国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 20.00万人民币 |
| 设备功能要求 |
| 精准监测血流动力学参数和血管外肺水，与漂浮导管的血流动力学监测价值类似，但减少了创伤和风险。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 监护仪主机 | 1台 |
| 2 | 监测模块（心电、血氧、血压） | 1个 |
| 3 | 监测模块（心排量picco、双有创2IBP，体温） | 1个 |
| 4 | 五导心电导联线 | 1根 |
| 5 | 血氧饱和度硅胶探头 | 1个 |
| 6 | 血压袖带（含导气管）、儿童袖带 | 各1根 |
| 7 | 锂电池 | 1块 |
| 8 | 血流动力学PICCO监测套件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| #1 | 主机设计 | 主机低功耗、无风扇无硬盘设计，减少维修 |
| 2 | 测量模块 | 组合参数模块设计，支持热插拔参数模块，可存储数据 |
| #3 | 屏幕尺寸 | ≥15英寸，边框屏幕无接缝设计 |
| 4 | 监测范围 | 成人、小儿、新生儿 |
| ★5 | 监测参数 | PiCCO(连续心排)/CO(心排)，可监测CCO、CO、 CI、SV、SVI、SVR、SVV、GEDV、ITBV、EVLW等，能升级中心静脉血氧饱和度监测，测量氧供和氧耗 |
| #6 | 心排量监测 | 可连续心输出量监测和右心热稀释法心输出量监测 |
| #7 | 心排量模块 | 插件式设计，通用于同品牌监护仪 |
| #9 | 附带监测功能 | 心电、血氧、无创血压、呼吸、脉搏、体温、双通道有创血压 |
| 10 | 操作方式 | 全触摸屏操作，配套手套或使用棉签都可操作 |
| 11 | 报警类型 | 技术报警和生理报警，能有效提示 |
| 12 | 血氧探头 | 防运动抗低灌注硅胶软指套式，可兼容一次性血氧探头 |
| #13 | 灌注指数 | 持续显示外周小动脉充盈状态，判断血氧监测真实性 |
| ★14 | 软硬件配置 | 监护仪主机 1台 监测模块（心电、血氧、血压） 1个 监测模块（心排量picco、双有创2IBP，体温） 1个 五导心电导联线 1根 血氧饱和度硅胶探头 1个 血压袖带（含导气管）、儿童袖带 各1根 锂电池 1块 血流动力学PICCO监测套件 1套 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 检测项目 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | 血流动力学PICCO检测套件 | 4800元/人份 | 10套 | 48000元/台/年 |
| 合计 | 5*48000元/台/年 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保5年 |
| 2 | 备件库 | 在西安设有备件库，提供维修配件仓储证明 |
| 3 | 维修站 | 厂家在西安设有办事处及维修机构，保证售后服务质量 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外专用配件折扣优惠，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训至熟练操作 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应， 24小时到场，24小时内故障无法排除提供备用机 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天内 |
| 需求科室负责人 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。