技术参数

| 设备名称 | 便携式超声 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 70.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 满足腹部、心脏、小器官与浅表组织、妇科、产科、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科等全身应用。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 腹部探头 | 1把 |
| 3 | 小器官探头 | 1把 |
| 4 | 心脏探头 | 1把 |
| 5 | 原厂台车 | １个 |
| 6 | 穿刺架 | 3个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 基本要求 | 进口品牌，国产注册证 |
| 2 | 主机 | 2.1高分辨率液晶显示器≥15英寸 2.2空间复合成像技术，可做曲线别针试验证明≥9线发射 2.3斑点噪声抑制技术,多级可调，支持所有探头 2.4脉冲反相谐波成像技术 ＃2.5一键优化功能，实时优化图像质量，切换扫查部位无需重复按键 2.6宽景成像技术，可用于所有探头 2.7弹性成像及定量分析技术 2.8解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图 ＃2.9血管内中膜厚度自动测量，在同一切面无需180°旋转切面下先后测量血管前后壁的厚度（提供附图资料） ＃2.10灰阶血流成像技术，不受流速和角度限制、无血流外溢现象、无取样框、不会降低帧频（提供附图资料） ＃2.11乳腺自动化扫查流程，自动描记病灶，对组织结构进行测量，并备注病变结构特征，对乳腺病变进行系统分级。（提供附图资料） 2.12甲状腺智能工具包 ＃2.13穿刺针显影技术，增强穿刺针显示，可单独调整针增益和角度，便于穿刺引导。（提供附图资料） 2.14支持谐波造影技术：双造影计时器、时间强度曲线分析，支持腹部造影。 ＃2.15 心内膜自动包络计算功能，自动得到射血分数、心排血量、每博输出量等心功能数据，支持成人、小儿及新生儿心脏探头．（提供附图资料） 1.16 具备二维心肌负荷超声 |
| 3 | 测量和分析 | 3.1 B型、M型、频谱多普勒、彩色模式 |
|  |  | 3.2一般测量，妇产科测量，心功能测量与分析，外周血管测量与分析，泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量。 |
| 4 | 电影回放重现及病案管理单元 | 4.1一体化剪贴板, 可存储和回放动态及静态图像，以往图像与当前图像同屏对比显示。 |
|  |  | 4.2 一键快速存储 |
|  |  | ＃4.3 内置硬盘≥500GB |
| 5 | 探头规格 | 5.１支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵 腹部探头，超声频率2.0--5.0MHz 小器官探头，超声频率5.0—10.0MHz 成人心脏探头，超声频率1.7--4.0MHz |
|  |  | ＃5.２探头支持类型微凸阵、术中探头且标配成人相控阵探头，扫描角度≥110°（提供附图资料） |
| 6 | 二维显像主要参数 | 6.1增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段 |
|  |  | ★6.２最大显示深度≥30cm |
| 7 | 频谱多普勒 | 7.1方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD |
|  |  | 7.2最大测量速度PWD：≥9m/s ；CWD: ≥15m/s； 最小测量速度≤1mm/s |
| 8 | 彩色多普勒 | 8.1显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
|  |  | 8.2彩色多普勒频率可视可调，双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B；B/CFM） |
| 9 | 输入输出 | 输入、输出接口：S-Video、USB、HDMI等，DICOM3.0接口部件 |
| ★10 | 其他 | 原厂台车 |
| ★11 | 软硬件配置清单 | 主机 1台 腹部探头 1把 小器官探头 1把 心脏探头 1把 原厂台车 １个 穿刺架 3个 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商在西安有备件库 |
| 3 | 维修点 | 厂家或供应商在西安有 |
| 4 | 收费标准 | 质保期后，探头等专用配件折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训，维修期间提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时。 |
| 7 | 到货时间 | 30个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。