技术参数

| 设备名称 | 可视喉镜 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 4.00万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 满足成人气管插管过程的可视化需要，能够有效解决困难气道患者的气管插管需要；具有防雾功能、即开即用、无需预热 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 一次性使用喉镜片（成人） | 50个 |
| 3 | 高强度防护箱 | 1个 |
| 4 | 专用充电器 | 1个 |
| 5 | 数据线 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 分辨率 | ≧960×480ppi |
| ＃2 | 像素 | ≧100万 |
| 3 | 空间分辨率 | ≧7.8 |
| ★4 | 有效景深 | 5～100mm |
| ＃5 | 视场角 | ≧（60±15%）º |
| ★6 | 电池续航能力 | ≥3h |
| 7 | 充电时间 | ≤4h |
| 8 | 显示屏 | 3"TFT彩色显示屏 |
| ＃10 | 显示器转动角度 | 前后转动角度：（0～130）º 左右转动角度：（0～270）º |
| 11 | 光照度 | ≥150lux |
| ★13 | 软硬件配置 | 主机 1台 一次性使用喉镜片（成人） 50只 高强度防护箱 1个 专用充电器 1个 数据线 1个 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 耗材名称 | 所需耗材（试剂）最高限价 | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | 一次性使用喉镜片 | 80元/只 | 80只 | 6400元/台/年 |
| 5年耗材合计 | 5*6400元/台/年 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧5年。设备正常使用期间，电池损坏免费更换 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，24小时故障无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后7天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。