医院专机专用耗材（试剂）

设备技术参数会审表

| 设备名称 | 半自动凝血分析仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 3.00万元人民币 | 设备数量 | 1 |
| 经费来源 | 医疗成本 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 血凝分析仪与配套试剂配合使用，血液在试剂的作用下发生凝固，分析仪通 过检测血液在凝固过程中的光学性能的变化，判断血液样本的凝血时间。一款便携式快速检测凝血酶原时间（PT），活化部分凝血活酶时间（APTT），凝血酶时间（TT），纤维蛋白原（FIB），激活全血凝固时间（ACT）项目的分析仪。适用于需要对凝血时间动态监控患者的诊断 单人单卡，PT，ACT可使用末梢血直接检测 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 半自动血凝分析仪 | 1 |
| 2 | 电源适配器 | 1 |
| 3 | 锂离子电池 | 2 |
| 4 | 外接打印机 | 1 |
| 5 | 移液器 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 方法学 | 光学法+机械法 |
| 2 | 配套试剂 | 凝血测试卡 PT/APTT/TT/FIB/ACT |
| ★3 | 上样本方式 | 使用移液器或定量采血管加样，单人单卡测试 |
| #4 | 测试速率 | PT.60T/H，10分钟内可完成全部5个检测项目 |
| #5 | 数据管理 | 可存储300条历史记录，12条质控记录 |
| 6 | 打印系统 | 可用 miniUSB 接口外接打印机 |
| 7 | 扫描系统 | 内置激光扫描器，可扫描测试卡上的一维条码 |
| 9 | 通讯支持 | 支持 LIS 连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙 |
| ★10 | 软硬件配置清单 | 半自动血凝分析仪 1 电源适配器 1 锂离子电池 2 外接打印机 1 移液器 1 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 耗材（试剂）名称 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 年使用量（人份） | 年使用金额（元） |
|  | 激活全血凝固时间（ACT） | 8元/人份 | 5000人份 | 40000元/年/台 |
| 5年耗材合计 | 5*40000元/年/台 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≥5年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修点 | 厂家或供应商西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期后，专用配件折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训，48小时故障无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。