设备技术参数会审表

| 设备名称 | 超声刀 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 30万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 |  | □国产 √进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于泌尿外科的各类开放及腔镜手术中，用于组织和血管的切割、凝血、抓持、分离；用于手术中热损伤小，减少对于重要脏器及神经损伤，并且出血少，手术视野清晰。提升手术质量，一器多用减少手术时间。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 超声高频外科集成手术设备主机 | 1 |
| 2 | 台车 | 1 |
| 3 | 刀头 | 4 |
| 4 | 手柄线 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 产地 | 整机原装进口（不含台车）。 |
| ★2 | 技术发生器 | 集合超声技术和电能量技术两种技术的发生器。 |
| #3 | 组织感应 | 具备组织感应技术，能根据钳口中组织的阻抗变化，调整能量输出，有效控制刀头温度。 |
| 4 | 显示器 | 显示器应为广角高分辨率、彩色触屏设置，使用通用接口，可以自动识别相关仪器，可通过U盘更新系统软件版本. |
| #5 | 兼容性 | 兼容达芬奇机器人。 |
| 6 | 操作方式 | 可用脚踏或手控两种方式操作。 |
| ★7 | 振动频率 | 刀头的振动频率≥55500Hz。 |
| #8 | 安全处理直径 | 经FDA认证安全处理直径≤7mm及以下的脉管。 |
| 9 | 钳口功能 | 切割和凝闭可同时进行，钳口集切割，凝闭，抓持，分离于一体，保证术中最少的烟雾和结痂。 |
| #10 | 刀头款式 | 刀头款式十种以上，具有剪式刀头。 |
| #11 | 双极到头钳口温度 | 100°C以内 |
| 12 | 工作面 | 刀头有不同的工作面，可以360度旋转，满足手术的不同组织的切割与凝闭的需要。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 叁年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修配件只收取成本费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 24小时响应 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后30日内 |