设备技术参数会审表

| 设备名称 | 凝血分析仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 20.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | ☑是 □否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 检测止血、血栓等 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 全自动凝血分析仪 | 1台 |
| 2 | 品牌电脑 | 2台 |
| 3 | 品牌UPS（10KW） | 1套 |
| 4 | 激光打印机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 检测方法 | 具备多种方法学的血栓/止血分析系统，包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法、聚集法 |
| ★2 | 检测项目 | 开展PT、APTT、TT、Fbg、凝血因子、AT、D-二聚体、FDP、vWF等项目 |
| ★3 | 检测速度 | PT 检测速度≥360测试/小时；PT/APTT 同时检测速度≥300 测试/小时,D-二聚体检测速度≥150 测试/小时 |
| ＃4 | 检测通道 | ≥20个 |
| ＃5 | 检测波长 | ≥4个检测波长，并且可根据监测结果自动调整检测波长 |
| 6 | 进样方式 | 采用全自动进样架方式进样，可选配闭盖穿刺进样功能 |
| ＃7 | 样品位 | ≥100个，连续循环进样； |
| 8 | 急诊位 | 专用急诊位≥5个 |
| 9 | 试剂位 | ≥39个，其中试剂冷藏位≥30个，具有冷藏功能 |
| #10 | 反应杯 | 单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥800 个，可自动连续排列，医院耗材目录产品优先 |
| 11 | 检测程序设定 | 所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展项目 |
| 12 | 纤维蛋白原测定方法 | 仪器拥有实测纤维蛋白原的方法 |
| 13 | 仪器样本监测功能 | 能自动监测并提示样本是否为不合格标本 |
| 14 | 试剂信息读取 | 试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能 |
| 15 | 自动分析功能 | 自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能 |
| 16 | 质量控制 | 可通过westguard rules 进行监测，可以实现实时在线质控管理功能 |
| ＃17 | 质控品 | 免费提供原厂质控品、清洗液、定标液 |
| ★18 | 与医院系统链接 | 免费与医院LIS系统双向通讯 |
| ★19 | 软硬件配置清单 | 全自动凝血分析仪 1台 品牌电脑 2台 品牌UPS（10Kw） 1套 激光打印机 1台 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 供应商或厂家西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 供应商或厂家西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期后，专用配件折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训，48小时故障无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后15个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。