技术参数

| 设备名称 | 胸外科手术器械 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 66.00万人民币 | 设备数量 | 一批 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 |
| 设备功能要求 |
| 胸腔器械-手术必须用的器械 |
| ★软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 止血钳、 340mm | 4把 |
| 2 | 止血钳、340mm | 4把 |
| 3 | 止血钳、340mm | 4把 |
| 4 | 抓钳、340mm | 4把 |
| 5 | 胸腹吸引管、390mm | 4把 |
| 6 | 止血钳、S340mm | 1把 |
| 7 | 止血钳、340mm | 1把 |
| 8 | 海绵钳、340mm | 4把 |
| 9 | 海绵钳、420mm | 4把 |
| 10 | 肺叶钳、340mm | 4把 |
| 11 | 持针钳、340mm | 4把 |
| 12 | 胸腔牵开器、10mm*70mm | 4把 |
| 13 | 抓钳（有孔重型抓钳）、330mm | 3把 |
| 14 | 抓钳（肠钳有孔）、330mm | 3把 |
| 15 | 抓钳(胃抓钳)、330mm | 3把 |
| 16 | 分离钳（弯分离钳中长）、330mm | 3把 |
| 17 | 组织剪（弯剪刀双动）、330mm | 3把 |
| 18 | 牵引钳（扇形钳三叶）、φ5x330 | 3把 |
| 19 | 腹腔吸引管（冲吸器）400mm | 3把 |
| 20 | 持针钳、400mm | 3把 |
| ★技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 止血钳 | 小弯分离钳 杆径为5.5mm，总长340mm，双关节DeBakey，弧高10度。 |
| 2 | 止血钳 | 大弯分离钳 杆径为5.5mm，总长340mm，双关节DeBakey 弧高25度。 |
| 3 | 止血钳 | 直角分离钳 杆径为5.5mm，总长340mm，双关节DeBakey 角弯90度， 角高16mm |
| 4 | 抓钳 | 淋巴结钳，杆径为5.5mm，总长340mm，双关节 ，弧弯 25度，头宽8mm， 椭圆头。 |
| 5 | 胸腹吸引管 | Φ6±0.3mm ，头弯30度 ，长度为390mm，带手柄。 |
| 6 | 止血钳 | 李氏C型止血钳，杆径为6mm，总长340mm， 双关节， 弧弯无齿 ，头宽10mm ，正开口 |
| 7 | 止血钳 | 李氏C型止血钳，杆径为6mm，总长340mm， 双关节， 弧弯无齿 ，头宽10mm ，反开口. |
| 8 | 海绵钳 | 卵圆钳，杆径为6mm，总长度为340mm，头宽10mm，有锁扣，钳头长75mm内侧有齿。 |
| 9 | 海绵钳 | 卵圆钳，杆径为6mm，总长度为420mm，头宽10mm，有锁扣，钳头长75mm内侧有齿 |
| 10 | 肺叶钳 | 大蛇头钳，杆径为6mm，总长度为340mm，有锁扣，头宽9mm，内侧横齿，小三角形头状。 |
| 11 | 持针钳 | 杆径为6mm，总长度为340mm，头弯15度，有锁扣，钳头长14mm，内侧有镶片。 |
| 12 | 胸腔牵开器 | 有螺纹， 内孔直径10mm, 长度为70mm。 |
| 13 | 抓钳（有孔重型抓钳） | 钳口两侧可动，有孔，规格5mm，长度330mm,包括：手柄、外管、钳芯。 |
| 14 | 抓钳（肠钳有孔） | 可旋转，直径 5mm，工作长度330mm，有孔，包括：手柄、外管、钳芯。 |
| 15 | 抓钳（胃抓钳） | 可旋转，直径 5mm，工作长度330mm，包括：手柄、外管、钳芯。 |
| 16 | 分离钳（弯分离钳） | 可旋转，直径 5mm，工作长度330mm，包括：手柄、外管、钳芯。 |
| 17 | 组织剪（弯剪刀双动） | 可旋转双动，直径 5mm，工作长度330mm，包括：手柄、外管、钳芯。 |
| 18 | 牵引钳（扇形钳三叶） | 直径5mm，工作长度330mm，三叶可张开，张开度30度，不可转弯。 |
| 19 | 腹腔吸引管（冲吸器） | 直径5mm,长度400mm，材质不锈钢，可拆冲吸器，后部连接端通用。 |
| 20 | 持针钳 | 直径5mm,长度400mm，弯头，包括钳头、钳杆、操作手柄。 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 手术器械原厂质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，器械故障24小时无法修复，提供备用器械 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间48小时内 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后15天内 |

说明: 软硬件配置清单、技术参数不允许出现正负偏离。功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。