技术参数

| 设备名称 | 电子支气管镜系统 |
| --- | --- |
| 最高限价 | 人民币1200000.00 | 设备数量 | 1套 |
|  |  | (进口 |
| 设备功能要求 |
| 具备强大的图像处理能力与特殊光观察功能，满足临床观察需求；高清内窥镜具备窄波光等特殊光成像，插入部旋转，一触式插拔功能，提升了观察性和操作性。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 高清摄像主机 | 1 |
| 2 | 内窥镜冷光源 | 1 |
| 3 | 医用高清监视器 | 2 |
| 4 | 维护保养装置 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 影像处理中心：主机 |  |
| ＃1.1 | 基本要求 | 提供本次所投标设备的型号为所在品牌现电子支气管镜系统中最高端的产品系列，并提供证明文件 |
| 1.2 | 扫描与成像方式 | 顺次扫描方式成像，具备数字化信号处理功能及高清（HDTV）图像输出；具备彩虹现象修正功能 |
| ＃1.3 | 特殊光 | 支持窄波成像处理，具备窄波光观察显示功能 |
| 1.4 | 光学染色模式 | 可利用光谱分光技术，实现特殊光观察 |
| 1.5 | 色彩强调 | 基于内镜图像的血红蛋白值来强调色彩的细微差异 |
| 1.6 | 图像增益功能 | 因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子放大，自动调整图像亮度 |
| 1.7 | 色调调节 | “R”调节：± 8档 “B”调节：±8 档 |
| 1.8 | 自动白平衡功能 | 自动白平衡功能 |
| 1.9 | 测光模式 | 三档测光模式选择：平均、峰值、全自动测光 |
| 1.10 | 构造强调 | 三档构造强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓 |
| 1.11 | 冻结扫描 | 三档轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓 |
| 1.12 | 防电击保护类型 | I级 |
| 1.13 | 兼容性 | 可连接高清及标清电子支气管镜、内科胸腔镜等 |
|  |  | ★与科室现有品牌（奥林巴斯）高清型电子支气管镜兼容。如无法兼容，则配备2条高清型电子支气管镜（科室自选），满足科室临床需求 |
| 1.15 | 内镜信息记忆功能 | 存储在内镜记忆芯片中的如下与内镜相关的数据可将内镜相关的数据调用并显示在屏幕上：内镜型号、本体号、备注、服务协议、保修期、所有者、用户ID号码 |
| 1.16 | 快速实时冻结功能 | 可从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像进行显示 |
| 2 | 光源 |  |
| ★2.1 | 设备要求 | 满足从普通光到特殊光观察，适合广泛诊断及治疗项目开展 |
| ★2.2 | 检查灯 | ≥150w氙气短弧灯（无臭氧）或LED光源 |
| 2.3 | 点亮方式 | 开关调节器 |
| 2.4 | 亮度调节 | 光路光圈控制 |
| 2.5 | 冷却 | 强制空气冷却 |
| 2.6 | 自动亮度控制 | 伺服光圈模式或LED自动能量控制 |
| 2.7 | 自动曝光 | 17档 |
| 2.8 | 送气 | 气泵，横隔膜式气泵 |
| 2.9 | 应急灯 | 具备应急灯光源 |
| 2.10 | 设定存储 | 关闭电源后，设定（滤光片设定除外）仍可被保存 |
| 2.11 | 防电击保护类型 | I级 |
| 3 | 医用高清监视器 | 用于内镜成像 |
| #3.1 | 基本要求 | 原装进口，≥32寸高清晰度液晶面板，屏幕长宽比16:9 |
| 3.2 | 色域 | 具有更宽广的色域空间，满足BT.2020标准 |
| 3.3 | 信号输入、输出 | 包括DVI-D、HDMI、TMDS single Link、BNC、3G/HD/SD-SDI等 |
| 3.4 | 图像强调 | 具有A.I.M.E.图像强调功能，画质更清晰，对比效果更突出 |
| 4 | 医用高清监视器 | 用于超声成像 |
| 4.1 | 基本要求 | 原装进口，≥26寸高清晰度液晶面板，tft有效矩阵 |
| 4.2 | 扫描方式 | 逐行扫描，无闪烁 |
| 4.3 | 信号输入 | rgb+ext-sync输入≥1个；合成（bnc接口）输入≥1个；y/c（s端子）输入≥1个 |
| 4.4 | 信号输出 | rgb+ext-sync输出≥1个；合成（bnc接口）输出≥1个；y/c（s端子）输出≥1个； |
| #5 | 维护保养装置 | 同品牌原装进口，简化测漏操作流程，便于临床使用 |
| ★6 | 安装连接 | 负责与科室现有吊塔连接及安装调试 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 主机3年（含灯泡），镜子3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 培训支持 | 在货物安装完成后，进行现场培训 |
| 5 | 维修响应 | 2小时响应，24小时到达现场 |
| 6 | 到货时间 | 签订合同后90天内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。