空军军医大学设备技术参数会审表

需求科室：某医院网络中心              填表时间：2023 年 1 月 5日

| 设备名称 | 某医院网络安全建设 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 人民币 115万元 | 设备数量 | 6 |
| 经费来源 | 上级专项经费 | 是否进口 | □是 ☑否 |
| 联系人 | 张老师 | 办公电话/手机 | 84734071/13571907826 |
| 推荐品牌1：深信服科技股份有限公司 联系人/联系方式：祁海宁/17791318187 |
| 推荐品牌2：天融信网络安全技术公司 联系人/联系方式：马瑜鸿/13759926632 |
| 推荐品牌3：北京网御星云信息技术有限公司 联系人/联系方式：曹小梅/13152054200 |
| 设备功能要求 |
| 建设相应的网络安全实现在外网出口边界进行隔离和访问控制，保护内部网络，从2-7层对攻击进行防护，实现对入侵事件的监控、阻断，保护整体网络各个安全域免受外网常见恶意攻击，利用安全策略，主动扫描及流量管控达到防止网络内主机被外界入侵，保护医院信息安全。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | WEB应用防火墙 | 1 |
| 2 | 万兆网络入侵检测设备 | 1 |
| 3 | 万兆网络防火墙 | 1 |
| 4 | 堡垒机 | 1 |
| 5 | 安全隔离网闸 | 1 |
| 6 | 机架式漏洞扫描设备 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | WEB应用防火墙 | ★1.1 | 1U 机架式设备；1 个 CONSOLE口，2 个 USB 口；板载 6 个 100/1000M 电口，2 组 Bypass；带4个千兆光口（含光模块），2 个扩展槽；1T 硬盘；冗余电源；网络层吞吐 ：〉=10Gbps。HTTP 吞吐：2.5Gbps；HTTP 新建（CPS）：10,000/s； HTTP 新建事务能力（TPS）： 26,000/s；HTTP 最大并发连接数：2,000,000； |
|  |  | 1.2 | 2.支持透明流、透明代理、反向代理；支持链路聚合(Channel)部署，提高链路带宽；支持802.1Q协议，在Trunk线路上部署并提供防护；支持ARP协议，对静态ARP进行手工配置，自动学习动态API地址； |
|  |  | 1.3 | 3.支持IPv4和IPv6双协议栈流量过滤防护；支持HTTP2协议；支持代理模式下对HTTP、HTTPS协议的单个连接允许请求数、长连接有效时间、最大空闲连接数和上传文件最大值等数据进行自定义配置； |
|  |  | 1.4 | 4、支持产品页面一键断网（禁止访问）功能，在特殊情况下，实现对特定网站的快速下线； |
|  |  | 1.5 | 5.支持黑白名单策略，包括IP及URL黑白名单；支持IP访问控制，可根据源目的IP，端口，协议等进行访问控制处理，并可自定义访问过期时长；支持地域访问控制功能，支持根据国家、地区、城市等元素进行地域访问控制，并可自定义访问过期时长； |
|  |  | 1.6 | 6.支持Web攻击防护功能，包括命令注入攻击，组件漏洞防护、Web扫描防护、XPATH注入防护、XML注入防护、SSI注入防护、JOSN注入防护、LDAP注入防护、webshell防护；支持Web业务控制防御功能，提供针对爬虫、黑链、盗链以及内网代理的防护功能；支持敏感词检测及过滤，自带敏感词库并进行可自定义；支持Web业务加固防御功能，提供弱密码检测、CGI安全、跨站请求伪造等防御功能；支持人机识别功能，可针对自动化攻击进行有效防护；支持会话安全防护，Cookie加固、Cookie加密、会话固定等属性设置； |
|  |  | 1.7 | 7.支持检测并清洗的攻击类型：IP攻击，TCP攻击，UDP攻击，ICMP攻击，DNS攻击，HTTP攻击等20多种DDoS攻击类型； |
|  |  | 1.8 | 8.支持与第三方威胁情报中心联动功能，基于FTP或FTPS协议连接登录获取数据来源；支持威胁情报中心提供的相关数据运用到产品防御策略中，提供基于僵尸网络、恶意IP、扫描探探、Webshell、代理IP、TOR节点、漏洞利用、暴力破解、拒绝服务、恶意代码以及木马蠕虫等情报类型； |
| 2 | 万兆网络入侵检测设备 | 2.1 | UNIS T5000-CN40 支持接口类型：GE(电)、GE(光)、10GE(光)、 40GE(光)； 功能：报文识别、特征匹配、规则自定义、攻击检测、事件报警、事件追溯、双机热备、安全审计与管理； 功耗：177.60W； CPU:飞腾FT-2000+/64。 |
|  |  | 2.2 | 2、NIDSNX5-HD 6000D-ZF 支持接口类型：GE(电)、GE(光)、10GE(光)； 功能：报文识别、特征匹配、规则自定义、攻击检测、事件报警、事件追溯、双机热备、安全审计与管理； 功耗：81.39W； CPU:飞腾FT-1500A/16。 |
|  |  | 2.3 | IDS2000-TS-G 支持接口类型：GE(电)、GE(光)、10GE(光)； 功能：报文识别、特征匹配、自定义检测、规则自定义、攻击检、事件报、事件追溯、流量采集、安全审计与管理、设备联动； 功耗：75.86W； CPU:飞腾FT-1500A/16。 |
|  |  | 2.4 | NT10000-FT-J 支持接口类型：GE(电)、GE(光)、10GE(光)； 功能：报文识别、特征匹配、自定义检测、规则自定义、攻击检测、事件报警、事件追溯、流量采集、安全审计与管理、设备联动； 功耗：116.46W； CPU:飞腾FT-1500A/16。 |
|  |  | 注：以上设备为目录内产品要求设备厂家将设备端口授权全开放，插槽配齐接口设备，可实现与其它硬件设备互联互通，无需再增加接口卡。目录内设备不做唯一授权指定，不做核心参数约定。 |
| 3 | 万兆网络防火墙 | 3.1 | NGFW4000-U F(FT-ZF30)(万兆) 支持接口类型：GE(电)、GE(光)、10GE(光)； 模块化插槽：8个； 整机吞吐量：71.38%； 功耗：55.06W； CPU:飞腾FT-2000/4。 |
|  |  | 3.2 | UNIS F5000-CN40 支持接口类型：GE(电)、GE(光)、10GE(光)、 40GE(光)； 整机吞吐量：68.30%； 功耗：62.40W； CPU:飞腾FT-2000+/64。 |
|  |  | 3.3 | NSFW-12000 支持接口类型：GE(电)、GE(光)、10GE(光)； 整机吞吐量：100%； 功耗：157.38W； CPU:申威SW1621。 |
|  |  | 3.4 | FW1000-TS-G 支持接口类型：GE(电)、GE(光)、10GE(光)； 整机吞吐量：39.70%； 功耗71.28W； CPU:飞腾FT-1500A/16。 |
|  |  | 3.5 | AM3300-5680 – FF 支持接口类型：GE(电)、GE(光)、10GE(光)； 模块化插槽：4个； 整机吞吐量：100%； 功耗：93.98W； CPU:飞腾FT1500A/16。 |
|  |  | 3.6 | Power V6000-fwG7 000aft-G013-J 支持接口类型：GE(电)、GE(光)、10GE(光)； 模块化插槽：2个； 整机吞吐量：30.44%； 功耗：72.48W； CPU:飞腾FT-2000/4。 |
|  |  | 注：以上设备为目录内产品要求设备厂家将设备端口授权全开放，插槽配齐接口设备，可实现与其它硬件设备互联互通，无需再增加接口卡。目录内设备不做唯一授权指定，不做核心参数约定。 |
| 4 | 堡垒机 | ★4.1 | 接口配置≥4个千兆电口，≥2个千兆光口,≥1个console口，≥2个USB口；本次配置≥100个主机/设备许可，用户数不限制。 |
|  |  | 4.2 | 至少支持系统管理员、安全审计员、运维管理员等角色，同时也可按需分配角色权限，权限间相互制约。 |
|  |  | 4.3 | 支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产运行状态、今日运维总数、今日运维时长TOP10、今日告警总数、今日运维指令TOP10等信息，方便管理员实时查看系统运行情况掌握资产会话连接情况。 |
|  |  | 4.4 | 自动对Windows、Linux等设备进行账号改密，改密支持手动和定期任务，密码配置支持全局策略和手工指定，密码复杂度支持按策略随机生成。 |
|  |  | 4.5 | 支持图形化查看账号改密历史记录，查询结果以图表按照时间倒序自上而下展示，每个节点详细记录改密信息及结果；支持每个改密节点可以定位、查看和下载密码信封。 |
|  |  | 4.6 | 支持对运维时间、运维地址、运维操作指令、操作行为的限定，触发策略后进行告警、再审、阻断等。 |
|  |  | ＃4.7 | 图像审计采用OCR图像识别技术，可以识别图形操作中的程序标题、快捷方式标题、窗口内容中的文本信息。 |
|  |  | 4.8 | 支持会话请求远程协助，且协同会话保持实时同步。 |
|  |  | 4.9 | 支持各种自定义客户端工具，支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，在不作二次开发的情况下，可灵活扩展且实现帐号口令的代填。 |
| 5 | 安全隔离网闸 | ★5.1 | 内外端机具有双侧液晶屏；接口配置:内端机≥6个10/100/1000Base-T接口、SFP插槽≥6个；外端机≥6个10/100/1000Base-T接口、SFP插槽≥6个；网络吞吐量≥1Gbps；并发连接数≥50万。 |
|  |  | 5.2 | 功能包含安全浏览模块、文件传输模块、文件同步模块、邮件访问模块、数据库访问模块、数据库同步模块、防病毒模块。 |
|  |  | 5.3 | 系统应采用“2+1”系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。 |
|  |  | 5.4 | 支持http消息头、消息体，上下行方向，命令及关键字的管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 |
|  |  | 5.5 | 支持网闸同侧数据库之间的数据同步，网闸可旁路部署实现数据库同步。 |
|  |  | 5.6 | 支持数据库同步信息统计，包括每个任务的开始时间、同步成功数、同步失败数，同步忽略数，并能够以图表的方式进行实时可视化展现。 |
|  |  | 5.7 | 提供在线用户监控，可实时展现内外端机在线用户名称、IP地址、客户端类型，并可根据管理需要手动强制指定用户下线。 |
|  |  | 5.8 | 提供服务器负载均衡功能。 |
| 6 | 机架式漏洞扫描设备 | 6.1 | TopScanner 7000V3 支持接口类型：5×GE(电)+4×GE(光)+1×Console +1×MGMT +2×SocKET； 并发扫描：最大并发扫描不少于100个IP地址，最大并发任务不低于50个任务，扫描速度大于 200IP/h(开启全插件漏洞扫描)； 功耗50.31W； CPU:飞腾FT-2000/4。 |
|  |  | 6.2 | RSASNX3-HF A-ZF 支持接口类型：GE(电)、GE(光)； 并发扫描：最大并发扫描不少于100个IP地址， 最大并发任务不低于50个任务，扫描速度大于 200IP/h(开启全插件漏洞扫描)； 功耗：71.07W； CPU:飞腾FT-1500A/16。 |
|  |  | 注：以上设备为目录内产品要求设备厂家将设备端口授权全开放，插槽配齐接口设备，可实现与其它硬件设备互联互通，无需再增加接口卡。目录内设备不做唯一授权指定，不做核心参数约定。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 硬件提供三年原厂质保服务，软件提供三年免费升级、迁移、优化和故障处理服务，提供三年特征库升级，提供工程师驻场12个月 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 应用系统移植 | 将医院现有互联网、银行专线、医保专线、到西京机房专线、到12家门诊部专线的所有安全策略移植到新设备中，产生第三方公司配合费用由中标公司支付 |
| 5 | 培训支持 | 2次现场培训支持 |
| 6 | 维修响应 | 7x24小时电话支持服服务；2小时到故障现场。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30个工作日内 |
| 需求科室负责人 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。