设备技术参数会审表

需

| 设备名称 | 无创脉搏小动物生理监护仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 32万元人民币 | 设备数量 | 2台 |
| (国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 实时无创伤的方式检测小鼠、大鼠的血氧饱和度数据； |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机盒 | 1 |
| 2 | 电源适配器 | 1 |
| 3 | USB传感器连接线 | 1 |
| 4 | 小鼠探头 | 1 |
| 5 | 大鼠探头 | 1 |
| 6 | 软件(记录模块) | 1 |
| 7 | 产品手册 | 1 |
| 8 | 体温模块 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 监测参数 | 动物血氧饱和度/脉搏频率/脉搏幅度/呼吸频率/呼吸幅度/心率/体温； |
| ★2 | 心率监测范围 | 90-900 BPM ；精确度±1%，波形扫描速度范围：6.25mm/s ~ 50mm/s； |
| 3 | 血氧饱和度监测范围 | 0% -100%；监测误差：<1.5% 横跨整个监测范围； 监测反应时间：脉搏充盈实时向用户报告，在每次心跳以后0.72秒刷新屏幕显示被测量的所有脉搏充盈度。 |
| ★4 | 呼吸频率监测范围 | 每分钟25到450次；监测反应时间：呼吸率每1.7秒向用户报告, 移动报告的值是10次呼吸的平均数。 |
| 5 | 脉波幅度 | 无创伤监测脉波幅度，监测误差：<2.4 % |
| 6 | 监控过程 | 整个监控过程全部通过一个无创探头测量； |
| 7 | 论证报告 | 具备 |
| 8 | 适用范围 | 适用于麻醉状态下的大小鼠使用； |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 叁年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取维修配件成本费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内电话响应，12小时内现场响应 |
| 7 | 到货时间 | 合同签署后50个工作日 |