设备技术参数会审表

需求科室：

| 设备名称 | 离心热封一体机 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 34万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 |  | (国产 □进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 离心热封一体机适用于SNP 芯片注样后的离心进样和热封阻断，使SNP芯片形成独立的反应室，防止样本间的干扰。本仪器采用PTC加热器控制热封头的温度，水平、竖直运动机构和定位机构确保SNP芯片位置精准，一步装卡实现 4 张芯片自动热封、出仓，使样本形成独立的反应室，防止样本间干扰，阻断交叉感染，有效保证PCR反应结果可靠性，为后续的 PCR 反应提供保障。本仪器配有小型离心机，在对SNP芯片热封的同时，可以对芯片进行离心进样操作，节省空间，提高工作效率。本仪器采用高效、稳定温度补偿方案，保证设备运行温度稳定性，从而保证芯片热封性能一致性。此外，采用精密压力控制，确保芯片阻断压力一致性。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 分析软件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★设备功能 | 一台机同时实现芯片的离心、热封功能 |
| 2 | ＃仪器自动化 | 只需按动相应按钮，自动化程度高 |
| 3 | 芯片处理通量 | 搭配微流控芯片，可实现1000人份/时（250片/时） |
| 4 | 芯片指标 | 搭配微流控芯片，一张芯片可检测96个指标 |
| 5 | ＃密闭性 | 全封闭运行，离心热封后芯片反应室相互独立不受干扰，阻断交叉污染 |
| 6 | 对照体系 | 含有阳性质控、内对照质控和空白对照 |
| 7 | 温度范围 | 150-180℃ |
| 8 | ＃温度精度 | ±1℃ |
| 9 | 工作压力 | 50-200kg |
| 10 | 阻断时间（可调） | 1-99S |
| 11 | ＃工作转速 | 8000rpm |
| 12 | 单次离心时间 | 1分钟 |
| 耗材明细 |
| 1 | 耗材参数 | 1）、使用基因芯片检测法对被筛查对象的 GJB2、GJB3、SLC26A4 和线粒体 12SrRNA 四个常见耳聋基因的突变位点进行检测。 2）检测满足全血与干血斑两种样本的检测； 3）完善的防控体系和质量控制：每个样本应有内对照、空白对照和阳性质控； 所投系统操作步骤简单，单次实验周期不超过4小时； 4）配套提供自动判读软件，用于检测结果的自动判读及出具结果报告； 5）配套检测试剂盒的检测下限不低于2ng/μL，以国家药品监督管理局盖章版的产品说明书为评审依据； 6）配套检测试剂盒有效期应不小于10个月。 |
| 2 | 耗材名称、规格 | 遗传性耳聋相关基因检测试剂盒，规格（24人份/套、120人份/套） |
| 3 | 耗材年用量 | 19.44万元/年/台 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （台/年） | 最高限价 （单价）元 | 最高限价 （总价）元 |
| 1 | 遗传性耳聋相关基因检测试剂盒 | 24人份/套、120人份/套 | 360人份 | 540.00 | 194400.00 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 叁年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取维修成本费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 提供2小时内响应，4小时内到达现场实施维修。1周内仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订之日起60天内全部交货并安装调试完毕。 |