设备技术参数会审表

| 设备名称 | 二级生物安全柜 | (国产 (进口 |
| --- | --- | --- |
| 最高限价 | 30.00万元人民币 | 设备数量 | 6台 |
| 设备功能要求 |
| 多重保护，保护实验室人员、环境、标本的安全 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 生物安全柜主机 | 6 |
| 2 | 生物安全柜支架 | 6 |
| 3 | 外挂风机 | 6 |
| 4 | 管路 | 6 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 气流模式 | 100%外排 |
| 2 | 风速 | 流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s |
| 3 | ★过滤器 | 送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA超高效过滤器，对0.12颗粒过滤效率≥99.9995% |
| 4 | ★传感器 | 工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器 |
| 5 | #风机 | 采用国际领先的单风机控制技术，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动 |
| 6 | 控制系统 | 采用外排联动控制技术 |
| 7 | 显示系统 | LCD液晶屏显示，实时动态显示操作区域下降气流流速/流量、前窗流入气流流速/流量，显示工作区温度、过滤膜承载压力、时间、过滤器寿命及各种报警信息等系统参数。 |
| 8 | ★ 外排风机 | 采用与安全柜主机同一品牌的外排风机 |
| 9 | 玻璃门及柜体结构 | 玻璃前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警，采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能；整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒 |
| 10 | 灭菌方式 | 紫外灯灭菌；紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间 |
| 11 | 出厂检测 | 出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa |
| 12 | ★尺寸要求 | 工作尺寸≥1250mm |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保外只收取维修配件成本费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内响应，24小时内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 30个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。