设备技术参数会审表

| 设备名称 | 医用会诊中心 | (国产 □进口 |
| --- | --- | --- |
| 最高限价 | 49万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 设备功能要求 |
| 8M高分辨率诊断会诊医用显示器，读取和显示影像信息、电子病历等信息化数据和影像，语音录入会诊结果，进行综合会诊、临床教学、病例研究 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 会诊显示中心 | 1台 |
| 2 | 无线光电键鼠套装 | 1套 |
| 3 | 遥控器 | 1个 |
| 4 | 触控笔 | 可伸缩1只，不可伸缩3只 |
| 5 | 移动柜 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
|  | 品牌类型 | 知名品牌，提供权威部门证明文件，如国家认证、获奖、市场占有率等 |
| ★ | 屏幕规格 | 尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160 ，像素大小≤0.4935 mm，对比度≥1200:1，视角≥178(，响应时间≤8ms |
|  | 支持彩色 | ≥10.7亿 |
|  | 亮度 | ≥500 cd/m2 |
|  | 医疗影像标准 | 完全符合DICOM3.14标准 |
|  | 医疗设备曲线 | 内置Gamma1.8, 2.0, 2.2, 2.4，Surgical，DICOM，DICOM+0.5，DICOM+0.1.3等曲线，需提供实际产品的内置的操作功能菜单的截图照片证明资料，提供8M医疗图像软件软件著作权及医学影像图形gamma校正软件著作权或专利证明文件 |
|  | 输入信号 | Display port X2：最新一代数字视频接口 DVI-D X2：计算机数字视频接口 VGA： 模拟视频接口 提供整机照片及信号接口的实物照片证明材料，提供产品的手册说明书。 |
|  | 控制接口 | 产品内置4个USB-B，1个USB-A接口，以满足切换信号时，触摸控制自动切换，提供整机照片及USB接口的实物照片证明材料（非电脑主机上的USB接口），提供产品的手册说明书连接图 |
|  | 外设控制 | 仅采用一套无线键鼠即可以控制外网、内网的工作站电脑，操作随显示的内容自动切换操作，解决实际使用需求，无需两套独立的键鼠进行繁琐操作，提供整机照片及信号接口的实物照片证明材料，提供产品的手册说明书 |
|  | 亮度恒定技术 | 内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，提供背光单元亮度自动恒定电路的专利证明文件 |
|  | 遥控控制 | 具备遥控控制功能，支持远距离开关机，切换信号，切换曲线等，提供产品手册说明书证明文件 |
| ★ | 影像实时无损交互 | 支持距离≥30米的长线传输应用需求，分辨率需达3840*2160@60Hz 的800万像素无损传输，采用嵌入式交互应用控制系统进行控制，提供8M医疗影像无损交互应用控制系统著作权证明文件 |
| ★ | 语音录入 | 提供医疗智能语音识别服务，支持智能语音系统应用 提供语音智能录入各种医疗相关内容： 1) 病程记录、入院/出院记录、查房记录、医嘱、手术记录等； 2) 医学专有名词； 3) 医学常用计量单位； 4) 医学专有特殊符号； 5) 罗马数字等； |
|  | 多屏视频显示 | 多路信号可分别输入，在一个屏上实现双屏/三屏/四屏/PIP显示，PIP画可自定义大小（包括16:9，16:10，4:3，5:4及自定义），满足多功能使用场景，支持一键切换多屏显示模式，提供多屏医疗图像显示软件著作权证明文件，提供实际产品的操作功能菜单的截图界面照片证明资料 |
|  | 聚焦病灶功能 | 能够精准、快速聚焦病灶，重点显示病灶细节，光圈大小可根据病灶尺寸调节，需提供实际产品的操作功能菜单的截图界面照片证明资料 |
|  | 双屏效果调节 | 双屏模式下支持对左右屏幕效果进行独立调节，支持自动识别彩色及灰阶图像，彩色图像调用GAMMA2.2曲线，灰阶图像可选择内置的DICOM曲线，支持一键开启及关闭此功能，以方便临床影像还原显示的应用。需提供实际产品的内置的操作功能菜单的截图照片证明资料，并提供具有彩色灰阶图像自动适应软件著作权证明文件 |
|  | 信号切换 | 支持一键打开信号通道切换功能，需提供实际产品的内置此操作功能菜单的截图界面照片证明及产品手册或说明书资料 |
| ★ | 菜单语言 | 内置中英文等语言菜单，需提供实际产品的内置功能菜单的界面截图照片证明及产品手册资料 |
| ★ | 低反射表面处理 | 低反射表面处理：医用专业双面各4层减反射玻璃，避免显示器在严苛的条件下被损伤（需满足可靠性：250克重砝码在AF膜面来回摩擦1500次，频率50次/min，镀膜面无膜层脱落及划痕），防眩光，高透光率≥98%，反射光率≤1%(波长400-700nm)，方便清洁消毒，提高耐用性。（提供说明书或产品彩页或者第三方检测机构的检测报告复印件，原件备查） |
|  | 触摸功能 | 具有不少于10点以上多点触控功能，可方便用于临床多人示教、读片操作应用，提供产品说明书相关资料 |
| ★ | 人体工学移动底座 结构 | 人体工学专业一体化设计，一体式移动底座可内置2台工作站，工作站整体不外露，侧面及背面柜门均可开关，具备防盗锁，脚轮符合RoHS认证（提供第三方检测机构的检测报告复印件，原件备查），脚轮需达 5000 次刹制寿命，刹制功能保持正常，全方位解决移动要求，提供整机实物照片证明文件 |
|  | 金属外壳 | 高强度、高可靠性、抗干扰、低辐射；表面涂层符合RoHS环保标准，提供第三方检测机构的检测报告复印件，原件备查 |
|  | 专业显卡 | 专业显卡，配置AMD或者NVIDIA专业芯片组显卡（非游戏类显卡），DP信号输出≥3路，显存≥2G，提供产品规格书，并支持AMD或NVIDIA官网查询确认 |
|  | 10bit显示 | 显示器、显卡及相关软件支持10bit信息输入的真实实现，LUT≥14bit，提供12bit或以上国家一级查新报告证明文件 |
|  | 制造商能力及质量系统 | 厂商具有完善的产品生产及管理流程，以保证产品的质量、环保及可靠性，根据所投产品生产厂家具备ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001体系证书，提供证书的复印件，原件备查 |
|  | 产品认证 | 产品完全取得CE认证 |
|  | 节能认证 | 产品通过CQC节能认证，采用产品标准及技术要求GB21520-2015，提供认证证书，证书需包含所投产品型号 |
|  | 产品性能 | 产品获得中国质量检验协会颁发的产品质量相关的荣誉证书，提供证明文件 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免维修费只收取材料成本 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时响应，24小时内达到现场 |
| 7 | 到货时间 | 30天内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。