设备技术参数会审表

| 设备名称 | 全自动血培养仪 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 40万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 |  | (国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 通过体外培养的方式检测人体血液、脑脊液、胸腹水等其他无菌体液中的微生物。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 打印机 | 1台 |
| 3 | 稳压电源 | 1个 |
| 4 | 温度计 | 1个 |
| 5 | 条形码扫描器 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 检测原理 | 采用显色测量技术，支持瓶外非侵入式连续检测。 |
| 2 | 检测方法 | 采用至少10种以上运算法则，进行数据分析, 以确保检测结果高度准确性及加快阳性结果检出时间。 |
| ★3 | 检测容量 | ≥80个瓶位。 |
| 4 | 检测周期 | 检测周期每10分钟一次，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警。 |
| 5 | 检测孔位 | 每个孔位具备自动检错和自动纠错功能，以确保结果的准确性。 |
| ＃6 | 培养模式 | 根据需求可设定不同的培养周期，可以独立设定真菌培养、细菌 培养，支持每个培养模块单独设置培养温度，支持组合培养。 |
| ★7 | 检测菌种 | 支持检测细菌（含放线菌、人心杆菌、布鲁杆菌、艾肯菌等）、 真菌。 |
| 8 | 仪器配置 | 仪器配置电脑系统 |
| 9 | 状态显示 | 可视化培养状态提示，方便用户获知培养结果。 |
| ＃10 | 放瓶方式 | 培养瓶可放置任意瓶位，无需事先分配，同时支持批量放瓶和延 迟放瓶。 |
| ＃11 | 预报阴性功能 | 支持阶段性的阴性结果预报，可自由设定阶段报告时间。 |
| 耗材明细 |
| 1 | 耗材参数 | 1.培养瓶添加促生长因子和专用特殊气体，提高苛养菌检出率。 2.采用树脂吸附剂吸附抗生素、抗体等干扰因素，提高阳性标本检出率和检出速度、不影响后期染色镜检。 3.血培养瓶材质：多层聚合纤维培养瓶，采用扎口设计，真空定量采血，防摔破，防污染。 |
| 2 | 耗材名称、规格 | 1.需氧血培养瓶，瓶 2.厌氧血培养瓶，瓶 |
| 3 | 耗材年用量 | 预估16.2万元/年/台 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量（台/年） | 最高限价（单价）元 | 最高限价 （总价）元 |
| 1 | 需氧血培养瓶 | 瓶 | 2000 | 54元/瓶 | 108000 |
| 2 | 厌氧血培养瓶 | 瓶 | 1000 | 54元/瓶 | 54000 |
| 合计 | 162000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外，配件及维修价格按出厂价执行。 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应；24小时内到达现场； |
| 7 | 到货时间 | 30个工作日 |
| 建议采购方式 | 竞争性谈判 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |