附件1

信息化建设项目技术参数表

需求科室：某医院网络中心                    填表时间：2023年5月4日

| 项目名称 | 医院网络安全建设 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 115万元 | 数量/计量单位 | 1项 |
| 经费来源 | 单位自筹 | 是否进口 | 否 |
| 联系人 | 张老师 | 办公电话 /手机 | 734071 /13571907826 |
| 设备功能要求 |
| 建设相应的网络安全，实现在外网出口边界进行隔离和访问控制，保护内部网络，从2-7层对攻击进行防护，实现对入侵事件的监控、阻断，保护整体网络各个安全域免受外网常见恶意攻击，利用安全策略，主动扫描及流量管控达到防止网络内主机被外界入侵，保护医院信息安全。 |
| 硬件配置清单 |
| 1 | WEB应用防火墙 | 1 | 台 |
| 2 | 万兆网络防火墙 | 1 | 台 |
| 3 | 万兆网络入侵检测设备 | 1 | 台 |
| 4 | 堡垒机 | 1 | 台 |
| 5 | 安全隔离网闸 | 1 | 台 |
| 6 | 机架式漏洞扫描设备 | 1 | 台 |
| 硬件技术要求 |
| 序号 指标名称 技术参数 1 WEB应用防火墙 ★1.1 ≥1 个 CONSOLE口，≥2 个 USB 口；板载 ≥6 个 100/1000M电口，≥2 组 Bypass；≥ 4个千兆光口（含光模块），≥2 个扩展槽；≥1硬盘T；冗余电源；网络层吞吐≥10Gbps；HTTP吞吐≥2.5Gbps；HTTP 新建（CPS）≥10,000/s； HTTP 新建事务能力（TPS）≥26,000/s；HTTP 最大并发连接数≥2,000,000。 1.2 支持透明流、透明代理、反向代理；支持链路聚合(Channel)部署，提高链路带宽；支持802.1Q协议，在Trunk线路上部署并提供防护； 1.3 支持IPv4和IPv6双协议栈流量过滤防护；支持HTTP2协议；支持代理模式下对HTTP、HTTPS协议的单个连接允许请求数、长连接有效时间、最大空闲连接数和上传文件最大值等数据进行自定义配置； 1.4 支持产品页面一键断网（禁止访问）功能，在特殊情况下，实现对特定网站的快速下线； 1.5 支持黑白名单策略，包括IP及URL黑白名单；支持IP访问控制，可根据源目的IP，端口，协议等进行访问控制处理，并可自定义访问过期时长；支持地域访问控制功能，支持根据国家、地区、城市等元素进行地域访问控制，并可自定义访问过期时长； 1.6 支持Web攻击防护功能，包括命令注入攻击，组件漏洞防护、Web扫描防护、XPATH注入防护、XML注入防护、SSI注入防护、JOSN注入防护、LDAP注入防护、webshell防护；支持Web业务控制防御功能，提供针对爬虫、黑链、盗链以及内网代理的防护功能；支持敏感词检测及过滤，自带敏感词库并可进行自定义；支持Web业务加固防御功能，提供弱密码检测、CGI安全、跨站请求伪造等防御功能；支持人机识别功能，可针对自动化攻击进行有效防护；支持会话安全防护、Cookie加固、Cookie加密、会话固定等属性设置； 1.7 支持检测并清洗的攻击类型：IP攻击，TCP攻击，UDP攻击，ICMP攻击，DNS攻击，HTTP攻击等20多种DDoS攻击类型； 1.8 支持与情报中心联动功能，支持威胁情报中心提供的相关数据运用到产品防御策略中，提供基于僵尸网络、恶意IP、扫描探探、Webshell、代理IP、TOR节点、漏洞利用、暴力破解、拒绝服务、恶意代码以及木马蠕虫等情报类型； 2 万兆网络入侵检测设备 2.1 UNIS T5000-CN40 2.2 NIDSNX5-HD 6000D-ZF 2.3 IDS2000-TS-G 2.4 NT10000-FT-J ★注：以上设备产品要求设备厂家将设备端口授权全开放，插槽配齐接口设备，可实现与其它硬件设备互联互通，无需再增加接口卡。设备不做唯一授权指定，不做核心参数约定。 3 万兆网络防火墙 3.1 NGFW4000-U F(FT-ZF30)(万兆) 3.2 UNIS F5000-CN40 3.3 NSFW-12000 3.4 FW1000-TS-G 3.5 AM3300-5680 – FF 3.6 Power V6000-fwG7 000aft-G013-J ★注：以上设备产品要求设备厂家将设备端口授权全开放，插槽配齐接口设备，可实现与其它硬件设备互联互通，无需再增加接口卡。设备不做唯一授权指定，不做核心参数约定。 4 堡垒机 ★4.1 接口配置≥4个千兆电口，≥2个千兆光口,≥1个console口，≥2个USB口；本次配置≥100个主机/设备许可，用户数不限制。 4.2 至少支持系统管理员、安全审计员、运维管理员等角色，同时也可按需分配角色权限，权限间相互制约。 4.3 支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产运行状态、今日运维总数、今日运维时长TOP10、今日告警总数、今日运维指令等信息，方便管理员实时查看系统运行情况掌握资产会话连接情况。 4.4 自动对Windows、Linux等设备进行账号改密，改密支持手动和定期任务，密码配置支持全局策略和手工指定，密码复杂度支持按策略随机生成。 4.5 支持图形化查看账号改密历史记录，查询结果以图表按照时间倒序自上而下展示，每个节点详细记录改密信息及结果；支持每个改密节点可以定位、查看和下载密码信封。 4.6 支持对运维时间、运维地址、运维操作指令、操作行为的限定，触发策略后进行告警、再审、阻断等。 ＃4.7 图像审计采用OCR图像识别技术，可以识别图形操作中的程序标题、快捷方式标题信息。 4.8 支持会话请求远程协助，且协同会话保持实时同步。 4.9 支持各种自定义客户端工具，支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，在不做二次开发的情况下，可灵活扩展且实现帐号口令的代填。 5 安全隔离网闸 ★5.1 内外端机具有液晶屏；接口配置:内端机≥6个10/100/1000Base-T接口、SFP插槽≥6个；外端机≥6个10/100/1000Base-T接口、SFP插槽≥6个；网络吞吐量≥1Gbps；并发连接数≥50万。 5.2 功能包含安全浏览模块、文件传输模块、文件同步模块、邮件访问模块、数据库访问模块、数据库同步模块、防病毒模块。 5.3 系统应采用“2+1”系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。 5.4 支持http消息头、消息体，支持上下行方向，支持命令及关键字的管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 5.5 支持网闸同侧数据库之间的数据同步。 5.6 支持数据库同步信息统计，包括每个任务的开始时间、同步成功数、同步失败数、同步忽略数，并能够以图表的方式进行实时可视化展现。 5.7 提供在线用户监控，可实时展现内外端机在线用户名称、IP地址、客户端类型，并可根据管理需要手动强制指定用户下线。 6 机架式漏洞扫描设备 6.1 TopScanner 7000V3 6.2 RSASNX3-HF A-ZF ★注：以上设备产品要求设备厂家将设备端口授权全开放，插槽配齐接口设备，可实现与其它硬件设备互联互通，无需再增加接口卡。设备不做唯一授权指定，不做核心参数约定。授权按院方要求 |
| 实施意见 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 采购方式 | 公开招标 |
| 2 | 供应商资格条件设定 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设施设备和专业技术能力；近3年内经营活动中无重大违纪违法记录 |
| 3 | 合同履约要求 | 订立书面合同书，履行备案手续的程序组织实施于中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同书 |
| 4 | 安全保密措施 | 硬件设备必须国产品牌，严禁违规外联软件系统，严禁预留后门，严禁院区外远程操作控制，严禁数据违规传送 |
| 商务要求 |
| ★1 | 品牌要求 | 硬件设备均选用国产品牌厂家 |
| ★2 | 案例要求 | 需提供近五年内三甲医院实施案例，实施案例不少于1例，提供合同证明材料 |

| 售后服务要求 |
| --- |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
|  | 产品维护 | 硬件提供三年原厂质保服务，软件提供三年免费升级、迁移、优化和故障处理服务，提供三年特征库升级，项目验收后提供工程师驻场12个月（工程师需参与项目实施过程），维保期内每年例行巡检，并提供巡检资料 |
|  | 备件库 | 西安有备件库 |
|  | 本地服务 | 在西安有维修站，具备本地售后服务能力 |
|  | 应用系统移植 | 将医院现有互联网、银行专线、医保专线、到西京机房专线、到12家门诊部专线的所有安全策略移植到新设备中，产生第三方公司配合费用由中标公司支付 |
|  | 培训支持 | 2次现场培训支持 |
|  | 维修响应 | 7x24小时电话支持服服务；2小时到故障现场，现场无法解决的，联系原厂家4小时内解决处理，无法修复的提供备品、备件 |
|  | 到货时间 | 合同签订后30个工作日内 |
|  | 拓展及迁移 | 系统支持异地迁移及多院区扩展 |
| 参与公司 |  |
| 需求科室 负责人 |  | 机关业务 部门 |  |
| 专家组 |  |