设备技术参数

| 设备名称 | 全自动尿液分析仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 9.60万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 尿液干化学检测。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 10位试管架 | 10套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 测试原理 | 多波长反射光比色法 |
| 2 | 检测系统 | 采用图像传感器检测系统 |
| 3 | 检测波长数量 | ≥3个波长 |
| ★4 | 测试速度 | ≥240个样本/小时 |
| 5 | 试管进样机构容量 | ≥10个试管架 |
| 6 | 线性范围 | 1.000—1.055，重复性≤0.5% |
| 7 | 试纸仓容量 | ≥150条试纸 |
| 8 | 尿样需求量 | ≤2mL |
| 9 | 采样方式 | 采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示 |
| ★10 | 加样方式 | 点式加样 |
| 11 | 采样针清洗方式 | 清洗液清洗 |
| 12 | 重复性 | 分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8% |
| 13 | 稳定性 | 分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.8% |
| ＃14 | 质控水平 | 具有原厂生产的配套质控品，校准品（提供证明文件） |
| ★15 | 校准 | 免费提供校准条 |
| ★16 | 与医院LIS连接 | 双向免费 |
| 17 | 软硬件配置清单 | 主机 1台 10位试管架 10套 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 检测项目 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | 尿试纸条14项 | 1.88元/人份 | 30000人份 | 56400元/台/年 |
| 2 | 清洗液 | 0.53元/人份 | 30000人份 | 15900元/台/年 |
| 3 | 保养液 | 0 | 0 | 0元/台/年 |
| 4 | 质控品 | 6.67元/ml | 1500ml | 10005元/台/年 |
| 合计 | 5年耗材合计 | 5*82305元/台/年 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧5年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤12小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。