设备技术参数

| 设备名称 | 全自动化学发光自身抗体定量检测平台 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 49.8万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | □是 (否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 通过全自动化学发光仪器实现自身抗体42项、全定量、无人值守、联合检测模式。形成随机、急诊、批量多种操作模式。所有检测项目有校准、质控，形成自动在线质控功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 品牌电脑 | 2套 |
| 3 | 品牌打印机 | 1台 |
| 4 | 不间断电源（≧30min） | 1台 |
| 5 | 软件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 检测方法 | 化学发光法 |
| ＃2 | 检测速度 | ≥360测试/小时 |
| ★3 | 开展项目 | 定量检测项目必须包括抗核抗体（ANA）系列≥15个项目、自身免疫性肝病相关抗体≥4个项目、I型糖尿病相关抗体≥4个项目、自身免疫性肾病及血管炎相关抗体≥3个项目。检测项目都必须提供CFDA注册证，并且均可以单项抗体检测 |
| ＃4 | 拓展项目 | 、抗磷脂综合征（APS）抗体≥6个项目、类风湿性关节炎相关抗体≥6个项目；过敏原IgE抗体≥27项 |
| 5 | 测试流程 | 一步法、两步法、三步法等 |
| 6 | 定标方法 | 内置主定标曲线、可2点定标校准，支持6点定标 |
| 7 | 加样针 | ≥4根 |
| 8 | 样本位 | ≥96个样本位，可随时更换、添加样本，样本条形码智能识别 |
| 9 | 样本稀释 | 支持样本自动稀释功能，一次稀释可供多个项目的检测 |
| 10 | 样本识别 | 标配样本条码扫描，自动获取样本信息 |
| ★11 | 试剂位 | 自身抗体≥24组试剂位 |
| 12 | 试剂冷藏 | 支持24小时不间断试剂冷藏 |
| ＃13 | 样本用量 | 过敏原检测每个项目检测样本用量≤15 uL 自身抗体检测每个项目加样量≤20 uL |
| 14 | 试剂混匀 | 独创的振摇混匀功能，满足不同工艺振摇混匀需求 |
| 15 | 智能监测 | 试剂加样具备液面探测、余量监测、堵针报警、空吸报警 |
| 16 | 操作界面 | 图形化操作界面、15寸触控屏操作 |
| ★17 | 通讯功能 | 免费与医院LIS系统双向连接 |
| 18 | 异常情况处理 | 全天候在线远程技术支持和维护，实时自诊断、自处理、自保护 |
| 19 | 废液处理 | 废液智能监测排放、废弃物固液分离，过载提示报警 |
| ＃20 | 质控体系 | 提供连续三年卫生部室间质评合格文件 |
| ＃21 | 临床验证 | 提供多中心临床研究项目及科研成果 |
| ★22 | 用户 | 陕西省三甲医院装机≧10 |
| ★23 | 试剂 | 试剂盒要求：可开展单项，非联合捆绑检测试剂盒 试剂：1、按人份报价（包含所有质控品、校准品、配套耗材等） 2、试剂质控品保证≥3个月以上固定批号 3、试剂为原装同品牌或可溯源（出具相关证明文件） 4、免费调换近效期试剂 5、试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂 6、随时安排技术人员进行现场指导 7、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供质检报告 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 检测项目 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 （人份） | 年使用金额（元） |
| 1 | 抗核抗体(ANA) | 10.5 | 200 | 2100 |
| 2 | 抗nRNP/Sm抗体(nRNP) | 8.5 | 200 | 1700 |
| 3 | 抗Sm抗体(Sm) | 8.5 | 200 | 1700 |
| 4 | 抗SSA抗体（SSA） | 8.5 | 200 | 1700 |
| 5 | 抗RO-52抗体（RO-52） | 8.5 | 200 | 1700 |
| 6 | 抗SSB抗体（SSB） | 8.5 | 200 | 1700 |
| 7 | 抗Scl-70抗体(Scl-70) | 8.5 | 200 | 1700 |
| 8 | 抗Jo-1抗体(Jo-1) | 8.5 | 200 | 1700 |
| 9 | 抗着丝点蛋白B抗体(CENP-B) | 8.5 | 200 | 1700 |
| 10 | 抗核糖体蛋白P抗体(P0) | 10.5 | 200 | 2100 |
| 11 | 抗线粒体M2抗体(AMA-M2) | 38.5 | 200 | 7700 |
| 12 | 抗双链DNA抗体(ds-DNA) | 10.5 | 200 | 2100 |
| 13 | 抗核小体抗体(Nuc) | 19 | 200 | 3800 |
| 14 | 抗组蛋白抗体(HiS) | 19 | 200 | 3800 |
| 15 | 抗增殖细胞核抗原抗体（PCNA） | 6.5 | 200 | 1300 |
| 16 | 抗硬皮病抗体（PM-Scl） | 13 | 200 | 2600 |
| 17 | 抗肝细胞溶质抗原Ι型抗体（LC-1) | 17 | 200 | 3400 |
| 18 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM-1) | 32 | 200 | 6400 |
| 19 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP) | 32 | 200 | 6400 |
| 20 | 抗核膜糖蛋白抗体（Gp210） | 10.5 | 200 | 2100 |
| 21 | 抗可溶性酸性核蛋白抗体（Sp100） | 10.5 | 200 | 2100 |
| 22 | 抗髓过氧化物酶抗体（MPO)） | 20 | 200 | 4000 |
| 23 | 抗蛋白酶3（PR3） | 10 | 200 | 2000 |
| 24 | 抗肾小球基底膜抗体（GBM） | 17.5 | 200 | 3500 |
| 25 | 心磷脂IgA | 13 | 200 | 2600 |
| 26 | 心磷脂IgG | 13 | 200 | 2600 |
| 27 | 心磷脂IgM | 13 | 200 | 2600 |
| 28 | 心磷脂总抗 | 13 | 200 | 2600 |
| 29 | ß2糖蛋白IgA | 30 | 200 | 6000 |
| 30 | ß2糖蛋白IgG | 30 | 200 | 6000 |
| 31 | ß2糖蛋白IgM | 30 | 200 | 6000 |
| 32 | ß2糖蛋白总抗 | 30 | 200 | 6000 |
| 33 | 抗RA33抗体（RA33）RA33 | 27.5 | 200 | 5500 |
| 34 | 抗环瓜氨酸肽抗体（CCP）CCP | 45 | 200 | 9000 |
| 35 | 类风湿因子IgA | 13 | 200 | 2600 |
| 36 | 类风湿因子IgG | 13 | 200 | 2600 |
| 37 | 类风湿因子IgM | 13 | 200 | 2600 |
| 38 | 类风湿因子总抗 | 13 | 200 | 2600 |
| 39 | 抗谷氨酸脱羧酶GAD | 10.5 | 200 | 2100 |
| 40 | 抗胰岛细胞抗体ICA | 13 | 200 | 2600 |
| 41 | 抗胰岛素抗体IAA | 13 | 200 | 2600 |
| 42 | 抗酪氨酸磷酸酶抗体IA2 | 10.5 | 200 | 2100 |
| 43 | 底物液 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 清洗液 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 样本稀释液 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 浓缩清洗缓冲液 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 反应杯 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 质控品 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 校准品 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 总IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 51 | 屋尘螨（D1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 52 | 粉尘螨（D2）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 53 | 猫上皮（E1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 54 | 牛奶（F2）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 55 | 蟹（F23）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 56 | 艾蒿（W6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 57 | 交链孢霉（M6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 58 | 屋尘（H1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 59 | 狗上皮（E5）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 60 | 鳕鱼（F3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 61 | 小麦（F4）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 62 | 芝麻（F10）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 63 | 花生（F13）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 64 | 大豆（F14）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 65 | 虾（F24）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 66 | 牛肉（F27）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 67 | 羊肉（F88）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 68 | 鸡蛋（F252）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 69 | 普通豚草（W1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 70 | 烟曲霉（M3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 71 | 柳树（T12）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 72 | 蟑螂（I6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 73 | 柏树（T23）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 74 | 开心果（F203）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 75 | 杏仁（F20）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 76 | 草莓（F44）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 28 | 200 | 5600 |
| 77 | 过敏原特异性IgE抗体校准品及质控品检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 过敏原特异性IgE抗体磁微粒及酶结合物试剂盒（磁微粒化学发光法） | 0 | 0 | 0 |
| 5年耗材合计 | 5*288900元/年/台 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧5年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，3天内无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天 |

设备技术参数

| 设备名称 | 全自动酶免分析仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 49.8万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | □是 (否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、试剂分配、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验，并集成小型数据处理系统可以对数据进行汇总分析。可进行定性、半定量、定量试验，适用于ELISA方法的酶标免疫试验 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 软件 | 1套 |
| 3 | 操作电脑 | 2台 |
| 4 | 打印机 | 1台 |
| ５ | UPS电源（≧30分钟） | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 基本功能 | 全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验 |
| ★2 | 试剂应用范围 | 检测试剂完全开放 |
| 3 | 加样量及精度 | 加样量：100ul；精密度（CV）≤1%；准确度≤±2 |
| 4 | 工作模式 | 可连续进样、连续进板、随到随做 |
| 5 | 样本位 | 同时容纳（非连续装载）≥168个样本位，满足大标本量需求，减少频繁的样本装载 |
| ＃6 | 加样针 | 2通道独立加样，使用透明一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应 |
| 7 | 加样通道性能 | 一次性加样头具有装针检测报警功能 |
| 8 | 液体水平监测 | 具备液面监测、凝块监测和空管监测功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理，非钢针电容电感式原理探测 |
| 9 | 同时加样板位 | ≥9块96孔微板，并行分配标本的微板数≥9块96孔微孔板 |
| ★10 | 振荡孵育模块 | 振荡孵育模块≥9个，能够同时孵育≥9块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，独立振荡 |
| ＃11 | 洗板机 | 配置一体式96通道192针洗板头（每个通道包含1个注液针，一个吸液针，共计192针），保障洗板高质高效 |
| ＃12 | 洗板位置 | ≥2个 |
| 13 | 洗板残留量 | ≤2μl/孔 |
| 14 | 机械手功能 | 具有抓板检测，实时监测抓板状态。采用压感式原理抓板，可自动适应不同厂家微板大小，保障运行中及断电后不掉板 |
| 15 | 酶标仪 | 内置1台酶标仪，标准滤光片配置405nm、450nm、492nm 和630nm |
| 16 | 试剂仓 | ≥24个通用试剂仓位置，用来放置酶、稀释液、底物、终止液等试剂 |
| ★17 | 设备台面 | 平台上所有载架均采用抽拉式轨道装载，试验结束后可将整个载架放置于冷藏环境无需每个试剂单独取放。另具备支持在特殊测试需求下更改所有载架位置或者数量的功能，无需重新定制，满足多种环境下的不同测试需求 |
| 18 | 报警处理 | 可选择重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行 |
| 19 | 运行保障 | 智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行 |
| ★20 | 与LIS连接 | 双向免费 |
| ★21 | 软硬件配置清单 | 1、主机 1台 2、软件 1套 3、操作电脑 2台 4、打印机 1台 5、UPS电源（≧30分钟） 1台 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 检测项目 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 | 年使用金额（元/年/台） |
| 1 | 一次性吸头 | 0.7 | 21900支 | 15330元/年/台 |
| 2 | 系统维护液 | 3000/盒 | 3盒 | 9000元/年/台 |
| 3 | 5年耗材合计 | 5*24330元 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧5年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，48小时无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤12小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。

设备技术参数

| 设备名称 | 全自动粪便分析仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 45万元人民币 | 设备数量 | 2台 |
| 是否必须 进口 | □是 (否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 (否 |
| 设备功能要求 |
| 粪便有形成分分析、检测隐血、转铁蛋白、钙卫蛋白、细菌、病毒等项目，提供图文检测报告 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 2套 |
| 2 | 电脑 | 4套 |
| 3 | 打印机 | 2台 |
| 4 | UPS电源（≧30min) | 2台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 工作原理 | 镜下有形成分进行实景采图，以形态学自动分析方法对大便的颜色与性状、胶体金法检测结果进行识别，对大便中有形成分进行识别与分类计数 |
| 2 | 检验项目 | 2.1镜检项目：可检测、确证显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分； 2.2理学检查：可对标本自动拍照，进行颜色、性状等理学指标分析； 2.3粪便隐血：可自动分析粪便隐血项目； ★2.4其他项目：可自动分析转铁蛋白、轮状病毒、腺病毒、幽门螺旋杆菌钙卫蛋白等胶体金法检测结果 |
| ＃3 | 送样装置 | 轨道式送样，待检区容量≥40个标本；有专用急诊位 |
| 4 | 标本前处理 | 4.1硅胶密封，穿刺采样 4.2动态或双层滤网，有用成分回收率在80%以上 4.3全自动对粪便标本进行混匀，无损细胞外观形态 |
| ★5 | 多层面自动聚焦功能 | 在显微镜上下聚焦过程中分层进行拍照和目标参数的采集，应对不同状态标本确保采集到病理有形成分的清晰图片，提高检出率 |
| 6 | 图片拍摄 | 高清摄像头≥500像素；多层扫描拍摄，拍摄层数≥6层；拍摄图片数量≥200张 |
| 6 | 集中审核功能 | 仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核 |
| 7 | 检测速度 | 综合速度≥60个测试/小时 |
| ★8 | 扩展项目 | 扩展项目试剂位≥5个。扩展试剂仓容量≥100个 |
| 9 | 故障报警功能 | 仪器具有故障自动报警功能 |
| ★10 | 质控品 | 具有同一厂家生产的有形成分、隐血及转铁蛋白质控品 |
| 11 | 数据储存量 | ≧300000个标本，包含图像资料 |
| ★12 | 网络功能 | 具有双向通讯接口，与医院LIS系统免费连接，实现分析报告无纸化传输 |
| ★13 | 试剂 | 13.1按人份报价（包含所有质控品、校准品、配套耗材等） 13.2试剂质控品保证≥6个月以上固定批号 13.3所投设备与试剂为原装同品牌或可溯源（出具相关证明文件） 13.4产品必须获得药监局颁发的医疗器械注册证或备案证 13.5免费调换监近效期试剂 13.6试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂 13.7随时安排技术人员进行现场指导 13.8厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供质检报告 |
| ★14 | 软硬件配置清单 | 1、主机 2套 2、电脑 4套 3、打印机 2台 4、UPS电源（≧30min) 2台 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 检测项目 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量（人份） | 年使用金额（元/年/台） |
| 1 | 大便隐血/转铁蛋白检测试剂盒（免疫层析法） | 12 | 500 | 6000元/年/台 |
| 2 | 大便隐血检测试剂盒 （免疫层析法） | 2 | 500 | 1000元/年/台 |
| 3 | 转铁蛋白检测试剂盒 （免疫层析法） | 10 | 300 | 3000元/年/台 |
| 4 | 钙卫蛋白 （胶体金免疫层析法） | 50 | 100 | 5000元/年/台 |
| 5 | 检测卡（轮-腺双联） | 22.5 | 200 | 5200元/年/台 |
| 6 | 检测卡（幽门螺旋杆菌） | 20 | 50 | 1000元/年/台 |
| 7 | 样本稀释液 | 1 | 500 | 500元/年/台 |
| 8 | 清洗液（冲洗液） | 1 | 360 | 360元/年/台 |
| 9 | 浓缩清洗液 | 400元/盒/400ml | 3盒 | 1200元/年/台 |
| 10 | 计数板 | 2.5 | 500 | 1250元/年/台 |
| 11 | 粪便标本采集处理器 | 4 | 500 | 2000元/年/台 |
| 12 | 隐血质控 | 900元/盒（60次） | 6盒 | 5400元/年/台 |
| 13 | 转铁蛋白质控 | 900元/盒（60次） | 6盒 | 5400元/年/台 |
| 14 | 5年耗材合计 | 5*37310元 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧5年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，48小时无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤12小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。

设备技术参数

| 设备名称 | 自体血液回收机 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 47.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | (是 □否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 (否 |
| 设备功能要求 |
| 用于外科手术中自体血红细胞、血小板的分离、回收、洗涤、浓缩和回输 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机（含车架） | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 储血器水平监测器 | 当储血器中血液达到预期量时，自动启动机器开始工作 |
| ＃2 | 主要技术规格 | 肝素洗净率≥99.8％，血浆游离血红蛋白FHB洗净率≥95％，血细胞回收率≥95%，回收血球压积≥60% |
| 3 | 离心分离技术 | 具备 |
| ＃4 | 术前分离方案 | 具备 |
| 5 | 操作界面 | 全彩色触摸屏，可旋转屏幕 |
| ＃6 | 耗材 | 可用不同规格耗材 |
| 7 | 数据管理系统 | 具备 |
| ＃8 | 内置智能负压吸引 | 具备 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 耗材（试剂）名称 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | 离心杯套装、Xtra耗材离心杯或AT1自身输血套件 | 860 | 300人份 | 258000元/台/年 |
| 2 | 抗凝吸引管路、ATS吸管或吸引管路 | 560 | 300人份 | 168000元/台/年 |
| 3 | 储血罐（3L）、ATR 120储血管或血液收集瓶 | 560 | 300人份 | 168000元/台/年 |
| 4 | 术前分离耗材 | 1280 | 100人份 | 128000元/台/年 |
| 5年耗材合计 | 5*722000元 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧5年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，48小时无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤12小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。

设备技术参数

| 设备名称 | 无创连续血压及心输出量监测系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 10.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | □是 (否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 用于对成人在静息状态下血压值（收缩压、舒张压和平均压）、脉率值、心输出量等血流动力学参数的连续监测 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 线缆 | 1套 |
| 3 | 一次性传感器 | 30个 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 血压测量 | 无创伤连续测量每搏动脉血压（收缩压、舒张压和平均压）、心输出量和脉率 |
| ★2 | 血流动力学参数 | 无创伤连续测量血流动力学参数，包含：心输出量CO、心指数CI、每搏量SV、每搏指数SVI、外周血管阻力SVR、外周血管阻力指数SVRI、每搏变异度SVV |
| 3 | 氧动力学参数 | 可计算氧动力学参数，包含：动脉氧含量CaO2、静脉氧含量CvO2、动静脉氧含量差CavO2、氧供DO2、氧耗VO2、氧摄取率O2ER、氧供指数DO2I、氧耗指数VO2I、氧摄取指数O2EI |
| 4 | 脉搏波测量 | 可测量近心端动脉和远心端动脉的脉搏波 |
| 5 | 血压校准 | 支持手动血压校准，且支持袖带血压测量及自动校准 |
| 6 | 数据导出 | 支持USB接口数据导出；支持网口、蓝牙或数据线等通讯方式与外部设备进行通讯 |
| ＃7 | 屏幕显示 | 屏幕尺寸≥10″，触摸屏操作 |
| 8 | 危险报警 | 可对血压、脉率、心输出量参数进行监测，当超出设置的上下限时可报警 |
| 9 | 防误触 | 可以锁定屏幕，防止误碰 |
| 10 | 使用方便 | 便携式结构，便于移动，且单独使用内部电源可工作6小时以上 |
| 11 | 测量时间 | 开始测量后获得病人血压数据的时间不大于1分钟 |
| 12 | 特殊参数 | 左室每搏做功LVSW、左室每搏做功指数LVSWI |
| ★12 | 软硬件配置清单 | 主机 1台 线缆 1套 一次性传感器 30个 |
| 序号 | 耗材名称 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量（人份） | 年使用金额（元/年/台） |
| 1 | 一次性动脉压力传感器或一次性动脉测压套件 | 650 | 500 | 325000元/年/台 |
| 2 | 5年耗材合计 | 5*325000元 |
| 售后服务（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧5年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，24小时无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤12小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。

设备技术参数

| 设备名称 | E6/E7mRNA检测 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 9.20万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | (是 (否 | 是否免税 （进口设备填写） | (是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 能够对宫颈细胞内以HPV E6/E7 mRNA为靶标加入的放大分子、碱性磷酸酶及底物等化学反应后产生的光子信号进行检测 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电热恒温鼓风干燥箱 | １台 |
| 3 | 微孔板离心机 | 1台 |
| 4 | 台式电脑 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 检测波长 | (300-700)nm，主峰480nm |
| ★2 | 检测灵敏度 | 能检测到≤20amolATP |
| 3 | 动力学范围 | ≥106 |
| ＃4 | 测试范围 | 以光子数计,最低限≤100RLU,最高限≥4000000RLU |
| 5 | 重复性 | CV≤2% |
| 6 | 稳定性 | CV≤3% |
| 7 | 测量时间 | ≦3分钟(96个样本测试) |
| ＃8 | 适用样本 | 组织切片、细胞、血液、尿液中或提取的DNA和RNA |
| ★9 | 软件系统 | 适配ProbeDesigner探针软件 |
| ★10 | 软硬件配置 | 1、主机 1台 2、电热恒温鼓风干燥箱 １台 3、微孔板离心机 1台 4、台式电脑 1套 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 耗材名称 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量（人份） | 年使用金额（元） |
| 1 | HPV或HPV（E6E7mRNA）检测试剂盒 | 190 | 600 | 114000元/台/年 |
| 2 | 5年耗材合计 | 5*114000元 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧5年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，48小时无法提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤12小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。

设备技术参数

| 设备名称 | 即时凝血分析仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 8.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | □是 (否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 对血液凝固时间进行检测 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1个 |
| 2 | 锂离子电池 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 方法学 | 光学法+机械法 |
| ＃2 | 上样本方式 | 使用移液器或定量采血管加样，样本量≦20ul/测试 |
| 3 | 工作模式 | 将样本量抗凝静脉全血加入加样孔内，仪器自动识别样本并开始测试 |
| ★4 | 测试速率 | ≧60个PT测试/小时，10分钟内可完成全部5个检测项目（正常样本） |
| 6 | 检测项目 | ACT |
| 7 | 扫描模式 | 内置激光扫描器，可扫描测试卡上的一维条码 |
| ★8 | 软硬件配置清单 | 主机 1个 锂离子电池 1个 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 耗材（试剂）名称 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量（人份） | 年使用金额（元/年/台） |
| 1 | ACT（激活全血凝固时间）检测试剂 | 9.0元/人份 | 2000 | 18000元/年/台 |
| 合计 | 5年耗材合计 | 5*18000元 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧5年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，48小时无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤12小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。